## Slide 1: N1MM tips
tiny.cc/n1mm

## Slide 2: Bandmap
Info uit DX-cluster, bv
Gewerkte stations worden toegevoegd
Kleur voor Nieuw Multiplier dubbelle Multiplier
Gewerkt / niet geldig voor contest
Klikken op call en TRX frequentie wijzigd
Frequentie = carrier = afstemming
E.v. audio bestand voor CQ geven in SSB
on0dxk.dyndns.org:8000

## Slide 3: 2 transceivers?
Elk eigen com-poort configureren
Juiste poort actief maken voor contest
Transceivers aangesloten op USB hub in metalen behuizing

## Slide 4: CW
Hardware interface K1EL, microkeyer
Via CAT
IF filter op ca 300 Hz
CW get decoder:
  call, rapport aanklikbaar

## Slide 5: N1MM RTTY en IC7300
Display = carrier frequentie 7.100,000
Definitie RTTY:
LSB, FSK 170 Hz shift, 45.45 baud
Mark 2125 = 7.097,875 Space 2295 =7.097,705
bij IF Center bv 1500 Hz ipv 2210 Hz correctie nodig om TRX en bandmap goed te krijgen

## Slide 6: RTTY
2Tone decoder van G3YYD
Shift frequency compensation:
DX-cluster en software afstemming op dezelfde frequentie
Meer details rttycontesting.com

## Slide 7: Rekenvoorbeeld uitzending op 7042,000 kHz
2Tone
Lage tonen 1275 mark en 1445 space instellen in 2Tone settings
DigitalSetupwindom
setting aanpassen op centerfrequentie tussen mark en space = 1275+85= 1360 Hz
Shift Frequency Comepensation -1275
Resultaat :
TX RTTY signaal exact op 7042,000
Reverse beacon spot 7042,000
N1MM Bandmap op 7042,000
Dispay TRX 7043,275 = carrier

## Slide 8: links
Engelstalig
  n1mmwp.hamdocs.com/getting-started
  tiny.cc/n1mm
  tiny.cc/n1mm-elmer
  rttycontesting.com
  tiny.cc/k8zt-p
Nederlands
  www.pi4dec.nl/workshop-n1mm-logger